## Slide 1: SINAMICS G120 Firmware Functions - Version 4.7 SP10
siemens.com/sinamics-g120
Без ограничений © Siemens AG 2018

## Slide 2
SINAMICS G120 Firmware V4.7 SP10
Коммуникации
2
Дальнейшие расширения
3
Поддержка синхронно-реактивных моторов
1

## Slide 3: SINAMICS G120 Firmware V4.7 SP10 Синхронно-реактивные моторы SIMOTICS GP/SD (1FP1)
Основные аспекты
Особенности / функции |  | Преимущества для клиентов
Управление синхронно-реактивными моторами 2-го поколения 1FP1x04 => 1FP1x14 |  | Снижение уровня шума за счет оптимизации активных частей Повышенная гладкость на алюминиевых корпусах Быстрый и простой ввод в эксплуатацию (ввод кода мотора)
Новые синхронно-реактивные моторы, анонсированные к продаже 05/2018 |  | Расширенные типоразмеры 1,1 … 3кВт =>1500/1800/2810об/мин 0,75 … 4кВт =>3000/3600об/мин Новые коды моторов интегрированы в V4.7 SP10
Дальнейшая разработка синхронно-реактивных моторов |  | 37 … 45кВт =>1500/1800/2810об/мин 5,5 … 18,5кВт => 3000/3600об/мин 45кВт => 3000/3600об/мин Коды моторов интегрированы в V4.7 SP10

## Slide 4: SINAMICS G120 Firmware V4.7 SP10 Синхронно-реактивные моторы SIMOTICS GP/SD (1FP1)
Основные аспекты
Особенности / функции |  | Преимущества для клиентов
Новый мотор в 4.7SP10 PN50Гц Размер Код: B-Тип (50/60/87Гц) -> nN = 1500/1800/2610об/мин 1FP1x14-1BB02-1xxx 2,2 кВт 112S 60025 1FP1x14-1BB12-1xxx 3 кВт 112S 60026 1FP1x14-1BB22-1xxx 4 кВт 112M 60028 1FP1x14-1CB02-1xxx 5,5 кВт 132S 60030 1FP1x14-1CB22-1xxx 7,5 кВт 132M 60031 1FP1x14-1DB22-1xxx 11 кВт 160M 60034 1FP1x14-1DB42-1xxx 15 кВт 160L 60035 F-Tип (100/120Гц) -> nN = 3000/3600об/мин 1FP1x14-1BF12-1xxx 3 кВт 112S 60027 1FP1x14-1BF22-1xxx 4 кВт 112M 60029 1FP1x14-1CF02-1xxx 5,5 кВт 132S 60032 1FP1x14-1CF12-1xxx 7,5 кВт 132S 60033 1FP1x14-1DF22-1xxx 11 кВт 160M 60036 1FP1x14-1DF32-1xxx 15 кВт 160M 60037 1FP1x14-1DF42-1xxx 18,5 кВт 160L 60038 |  | Работа с Силовым модулем PM240‑2 (выбор в соответствии с мощностью мотора) и Силовых модулей PM240P-2/ PM240M/ PM250D-2 (выбор с увеличением мощности Силового модуля). Мотор выбирается с использованием номера кода через классы применений Expert или Dynamic Drive Control.
Синхронно-реактивные двигатели SIMOTICS с преобразователями SINAMICS - решение с высокой энергоэффективностью, высокой динамической производительностью, удобством, функциональностью.
0 = B-Тип 50/60/87Гц, F-Тип 100/120Гц 0 = 1st поколение, 1 = 2nd поколение
0 = алюминий, 5 = серый чугун
Новый для:
G120 (CU240E-2*)
G120D (CU240D-2*)
G110M*

## Slide 5: SIMOTICS Reluctance Motor and SINAMICS G120/S120 System data FS 80 – 112, 1500/1800/2610 rpm
PN50 400V | PN60 480V | PN87 400V | Frame size | Connection | fN | MN | ηN | IN | SIMOTICS GP/SD VSD4000 Line | J | nlimit GP/SD | IES class | Rated power LO | SINAMICS G120/S120 with power module PM240-2 | Rated/ max. current | SINAMICS S120 with motor modules
kW | kW | kW | FS |  | Hz | Nm | % | A | Order No. | kgm2 | rpm |  | kW | Order No. | A | Order No.
Insulation: Thermal class 155 (thermal class F), degree of protection IP55, utilized according to Class F to B Operation with a SINAMICS converter with uncontrolled infeed – rated motor voltages 380 V, 50 Hz / 440 V, 60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1500/ 1800/2610rpm, 4-pole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0,55 |  |  |  | Y | 50 | 3,5 | 83,9 | 1,49 | 1FP1■14-0DB22-1■■■ | 0.0019 | 3.200/4.200 | 2 | 0,55 | 6SL3210-1PE11-8■L1 | 3/9 | 6SL3120-1TE13-0AD0
 | 0,63 |  | 80M | Y | 60 | 3,4 | 84,0 | 1,49 |  |  |  |  | 0,55 | 6SL3210-1PE11-8■L1 | 3/9 | 6SL3120-1TE13-0AD0
 |  | 0,95 |  | D | 87 | 3,5 | 87,5 | 2,55 |  |  |  |  | 1,1 | 6SL3210-1PE13-2■L1 | 3/9 | 6SL3120-1TE13-0AD0
0,75 |  |  |  | Y | 50 | 4,8 | 85,7 | 1,98 | 1FP1■14-0DB32-1■■■ | 0.0025 | 3.200/4.200 | 2 | 0,75 | 6SL3210-1PE12-3■L1 | 3/9 | 6SL3120-1TE13-0AD0
 | 0,86 |  | 80M | Y | 60 | 4,6 | 85,5 | 2,0 |  |  |  |  | 0,75 | 6SL3210-1PE12-3■L1 | 3/9 | 6SL3120-1TE13-0AD0
 |  | 1,3 |  | D | 87 | 4,8 | 89,0 | 3,45 |  |  |  |  | 1,5 | 6SL3210-1PE14-3■L1 | 5/15 | 6SL3120-1TE15-0AD0
1,1 |  |  |  | Y | 50 | 7,0 | 87,2 | 2,8 | 1FP1■14-0EB02-1■■■ | 0.0034 | 3.200/4.200 | 2 | 1,1 | 6SL3210-1PE13-2■L1 | 3/9 | 6SL3120-1TE13-0AD0
 | 1,27 |  | 90S | Y | 60 | 6,7 | 87,5 | 2,75 |  |  |  |  | 1,1 | 6SL3210-1PE13-2■L1 | 3/9 | 6SL3120-1TE13-0AD0
 |  | 1,91 |  | D | 87 | 7,0 | 89,0 | 4,8 |  |  |  |  | 2,2 | 6SL3210-1PE16-1■L1 | 5/15 | 6SL3120-1TE15-0AD0
1,1 |  |  |  | Y | 50 | 9,5 | 88,2 | 3,75 | 1FP1■14-0EB42-1■■■ | 0.0043 | 3.200/4.200 | 2 | 1,5 | 6SL3210-1PE14-3■L1 | 5/15 | 6SL3120-1TE15-0AD0
 | 1,75 |  | 90M | Y | 60 | 9,0 | 88,5 | 3,8 |  |  |  |  | 1,5 | 6SL3210-1PE14-3■L1 | 5/15 | 6SL3120-1TE15-0AD0
 |  | 2,6 |  | D | 87 | 9,5 | 90,5 | 6,5 |  |  |  |  | 3,0 | 6SL3210-1PE18-0■L1 | 9/27 | 6SL3120-1TE21-0AD0
2,2 |  |  | 112M | Y | 50 | 14 | 89,5 | 5,3 | 1FP1■14-1BB02-1■■■ | 0.0103 | 3.000/4.200 | 2 | 2,2 | 6SL3210-1PE16-1■L1 | 9/27 | 6SL3120-1TE21-0AD0
 | 2,55 |  |  | Y | 60 | 13,3 | 91,0 | 5,2 |  |  |  |  | 2,2 | 6SL3210-1PE16-1■L1 | 9/27 | 6SL3120-1TE21-0AD0
 |  | 3,8 |  | D | 87 | 14 | 92,0 | 9,2 |  |  |  |  | 4,0 | 6SL3210-1PE21-1■L0 | 18/36 | 6SL3120-1TE21-8AC0
3,0 |  |  | 112M | Y | 50 | 19,1 | 90,4 | 7,1 | 1FP1■14-1BB12-1■■■ | 0.0103 | 3.000/4.200 | 2 | 3,0 | 6SL3210-1PE18-0■L1 | 9/27 | 6SL3120-1TE21-0AD0
 | 3,45 |  |  | Y | 60 | 18,1 | 91,0 | 6,9 |  |  |  |  | 3,0 | 6SL3210-1PE18-0■L1 | 9/27 | 6SL3120-1TE21-0AD0
 |  | 5,2 |  | D | 87 | 19,1 | 91,8 | 12,3 |  |  |  |  | 5,5 | 6SL3210-1PE21-4■L0 | 18/36 | 6SL3120-1TE21-8AC0
4,0 |  |  | 112M | Y | 50 | 25,5 | 91,1 | 9,3 | 1FP1■14-1BB22-1■■■ | 0.0114 | 3.000/4.200 | 2 | 4,0 | 6SL3210-1PE21-1■L0 | 18/36 | 6SL3120-1TE21-8AC0
 | 4,6 |  |  | Y | 60 | 24 | 91,0 | 9,0 |  |  |  |  | 4,0 | 6SL3210-1PE21-1■L0 | 9/27 | 6SL3120-1TE21-0AD0
 |  | 6,9 |  | D | 87 | 25,5 | 92,3 | 16,0 |  |  |  |  | 7,5 | 6SL3210-1PE21-8■L0 | 18/36 | 6SL3120-1TE21-8AC0

## Slide 6: Синхронно-реактивные SIMOTICS и SINAMICS G120/S120 Типоразмер FS 132 – 200, 1500/1800/2610 об/мин
PN50 400V | PN60 480V | PN87 400V | Frame Size | Connection | fN | MN | ηN | IN | SIMOTICS GP/SD VSD4000 Line | J | nlimit GP/SD | IES class | Rated power LO | SINAMICS G120/S120 with power module PM240-2 | Rated/ max. current | SINAMICS S120 with motor modules
kW | kW | kW | FS |  | Hz | Nm | % | A | Order No. | kgm2 | rpm |  | kW | Order No. | A | Order No.
Insulation: Thermal class 155 (thermal class F), degree of protection IP55, utilized according to Class F to B Operation with a SINAMICS converter with uncontrolled infeed – rated motor voltages 380 V, 50 Hz / 440 V, 60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1500/ 1800/2610rpm, 4-pole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.5 |  |  |  | Y | 50 | 35 | 91.9 | 13 | 1FP1■04-1CB02-1■■■ | 0.0211 | 3.200/4.500 | 2 | 5.5 | 6SL3210-1PE21-4■L0 | 18/36 | 6SL3120-1TE21-8AC0
 | 6.3 |  | 132S | Y | 60 | 33.5 | 92.4 | 12.8 |  |  |  |  | 5.5 | 6SL3210-1PE21-4■L0 | 18/36 | 6SL3120-1TE21-8AC0
 |  | 9.5 |  | D | 87 | 35 | 91.3 | 22.5 |  |  |  |  | 11 | 6SL3210-1PE22-7■L0 | 30/56 | 6SL3120-1TE23-0AC0
7.5 |  |  |  | Y | 50 | 47.5 | 92.6 | 17.1 | 1FP1■04-1CB22-1■■■ | 0.0255 | 3.200/4.500 | 2 | 7.5 | 6SL3210-1PE21-8■L0 | 18/36 | 6SL3120-1TE21-8AC0
 | 8.6 |  | 132M | Y | 60 | 45.5 | 92.4 | 16.7 |  |  |  |  | 7.5 | 6SL3210-1PE21-8■L0 | 18/36 | 6SL3120-1TE21-8AC0
 |  | 13 |  | D | 87 | 47,5 | 92.0 | 30 |  |  |  |  | 15 | 6SL3210-1PE23-3■L0 | 30/56 | 6SL3120-1TE23-0AC0
11 |  |  |  | Y | 50 | 70 | 93.5 | 24.5 | 1FP1■04-1DB22-1■■■ | 0.0430 | 3.200/4.200 | 2 | 11 | 6SL3210-1PE22-7■L0 | 30/56 | 6SL3120-1TE23-0AC0
 | 12.6 |  | 160M | Y | 60 | 67 | 93.6 | 24 |  |  |  |  | 11 | 6SL3210-1PE22-7■L0 | 30/56 | 6SL3120-1TE23-0AC0
 |  | 19.1 |  | D | 87 | 70 | 92.7 | 43 |  |  |  |  | 22 | 6SL3210-1PE24-5■L0 | 45/85 | 6SL3120-1TE24-5AA3
15 |  |  |  | Y | 50 | 95 | 93.9 | 33.5 | 1FP1■04-1DB42-1■■■ | 0.0565 | 3.200/4.200 | 2 | 15 | 6SL3210-1PE23-3■L0 | 45/85 | 6SL3120-1TE24-5AA3
 | 17.3 |  | 160L | Y | 60 | 92 | 94.5 | 33 |  |  |  |  | 18.5 | 6SL3210-1PE23-8■L0 | 45/85 | 6SL3120-1TE24-5AA3
 |  | 26 |  | D | 87 | 95 | 93.3 | 59 |  |  |  |  | 30 | 6SL3210-1PE26-0■L0 | 60/113 | 6SL3120-1TE26-0AA3
18.5 |  |  | 180M | Y | 50 | 118 | 94.2 | 42 | 1FP1■14-1EB22-1■■■ | 0.1164 | 3.000 | 2 | 18.5 | 6SL3210-1PE23-8■L0 | 45/85 | 6SL3120-1TE24-5AA3
 | 21,3 |  |  | Y | 60 | 113 | 94.5 | 41 |  |  |  |  | 22 | 6SL3210-1PE24-5■L0 | 45/85 | 6SL3120-1TE24-5AA3
 |  | 32 |  | D | 87 | 118 | 93.6 | 73 |  |  |  |  | 37 | 6SL3210-1PE27-5■L0 | 85/141 | 6SL3120-1TE28-5AA3
22 |  |  | 180L | Y | 50 | 140 | 94.5 | 49 | 1FP1■14-1EB22-1■■■ | 0.1325 | 3.000 | 2 | 22 | 6SL3210-1PE24-5■L0 | 60/113 | 6SL3120-1TE26-0AA3
 | 25,3 |  |  | Y | 60 | 134 | 94.5 | 48 |  |  |  |  | 30 | 6SL3210-1PE26-0■L0 | 60/113 | 6SL3120-1TE26-0AA3
 |  | 38 |  | D | 87 | 140 | 93.9 | 86 |  |  |  |  | 45 | 6SL3210-1PE28-8■L0 | 132/200 | 6SL3120-1TE31-3AA3
30 |  |  | 200L | Y | 50 | 191 | 94.9 | 68 | 1FP1■14-2AB52-1■■■ | 0.1774 | 3.000 | 2 | 30 | 6SL3210-1PE26-0■L0 | 85/141 | 6SL3120-1TE28-5AA3
 | 34,5 |  |  | Y | 60 | 183 | 95.4 | 66 |  |  |  |  | 37 | 6SL3210-1PE27-5■L0 | 85/141 | 6SL3120-1TE28-5AA3
 |  | 52 |  | D | 87 | 191 | 94.4 | 118 |  |  |  |  | 75 | 6SL3210-1PE31-5■L0 | 132/200 | 6SL3120-1TE31-3AA3

## Slide 7: Синхронно-реактивные SIMOTICS и SINAMICS G120/S120 Типоразмер FS 225, 1500/1800/2610 об/мин
PN50 400V | PN60 480V | PN87 400V | Frame Size | Connection | fN | MN | ηN | IN | SIMOTICS GP/SD VSD4000 Line | J | nlimit GP/SD | IES class | Rated power LO | SINAMICS G120/S120 with power module PM240-2 | Rated/ max. current | SINAMICS S120 with motor modules
kW | kW | kW | FS |  | Hz | Nm | % | A | Order No. | kgm2 | rpm |  | kW | Order No. | A | Order No.
Insulation: Thermal class 155 (thermal class F), degree of protection IP55, utilized according to Class F to B Operation with a SINAMICS converter with uncontrolled infeed – rated motor voltages 380 V, 50 Hz / 440 V, 60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1500/ 1800/2610rpm, 4-pole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
37 |  |  |  | Y | 50 | 235 | 95,2 | 79 | 1FP1514-2BB02-1■■■ ** | 0,442 | 3.000 | 2 | 45 | 6SL3210-1PE28-8■L0 | 85/141 | 6SL3120-1TE28-5AA3
 | 42,5 |  | 225S | Y | 60 | 224 | 95,4 | 78 |  |  |  |  | 45 | 6SL3210-1PE28-8■L0 | 85/141 | 6SL3120-1TE28-5AA3
 |  | 64 |  | D | 87 | 235 | 95,4 | 136 |  |  |  |  | 75 | 6SL3210-1PE31-5■L0 | 30/56 | 6SL3120-1TE23-0AC0
45 |  |  |  | Y | 50 | 286 | 95,4 | 96 | 1FP1514-2BB22-1■■■ ** | 0,518 | 3.000 | 2 | 55 | 6SL3210-1PE31-1■L0 | 132/200 | 6SL3120-1TE31-3AA3
 | 52 |  | 225M | Y | 60 | 272 | 95,8 | 95 |  |  |  |  | 55 | 6SL3210-1PE31-1■L0 | 132/200 | 6SL3120-1TE31-3AA3
 |  | 78 |  | D | 87 | 286 | 95,6 | 165 |  |  |  |  | 90 | 6SL3210-1PE31-8■L0 | 200/282 | 6SL3120-1TE32-0AA4
** in preparation FY18

## Slide 8: Синхронно-реактивные SIMOTICS и SINAMICS G120/S120 Типоразмер FS 80 – 112; 3000/3600 об/мин
PN50 400V | PN60 480V | Frame Size | Connection | fN | MN | ηN | IN | SIMOTICS SD VSD4000 Line | J | nlimit | IES class | Rated power LO | SINAMICS G120/S120 with power module PM240-2 | Rated/ max. current | SINAMICS S120 with motor modules
kW | kW | FS |  | Hz | Nm | % | A | Order No. | kgm2 | rpm |  | kW | Order No. | A | Order No.
Insulation: Thermal class 155 (thermal class F), degree of protection IP55, utilized according to Class F to B Operation with a SINAMICS converter with uncontrolled infeed – rated motor voltages 380 V, 50 Hz / 440 V, 60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3000 /3600 rpm, 4-pole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0,75 |  | 80M | Y | 100 | 2,4 | 83,5 | 2,1 | 1FP1514-0DF22-1■■■ | 0,0013 | 6000 | 2 | 0,75 | 6SL3210-1PE12-3■L1 | 3/9 | 6SL3120-1TE13-0AD0
 | 0,86 |  | Y | 120 | 2,3 | 82,5 | 2,1 |  |  |  |  | 0,75 | 6SL3210-1PE12-3■L1 | 3/9 | 6SL3120-1TE13-0AD0
1,1 |  | 80M | Y | 100 | 3,5 | 85,7 | 2,95 | 1FP1514-0DF32-1■■■ | 0,0015 | 6000 | 2 | 1,1 | 6SL3210-1PE13-2■L1 | 3/9 | 6SL3120-1TE13-0AD0
 | 1,27 |  | Y | 120 | 3,4 | 85,5 | 2,95 |  |  |  |  | 1,1 | 6SL3210-1PE13-2■L1 | 3/9 | 6SL3120-1TE13-0AD0
1,5 |  | 90S | Y | 100 | 4,8 | 86,5 | 4 | 1FP1514-0EF02-1■■■ | 0,0022 | 6000 | 2 | 1,5 | 6SL3210-1PE14-3■L1 | 5/15 | 6SL3120-1TE1350AD0
 | 1,75 |  | Y | 120 | 4,6 | 86,5 | 3,95 |  |  |  |  | 1,5 | 6SL3210-1PE14-3■L1 | 5/15 | 6SL3120-1TE1350AD0
2,2 |  | 90L | Y | 100 | 7 | 88 | 5,8 | 1FP1514-0EF42-1■■■ | 0,0031 | 6000 | 2 | 2,2 | 6SL3210-1PE16-1■L1 | 9/27 | 6SL3120-1TE21-0AD0
 | 2,55 |  | Y | 120 | 7 | 88,5 | 5,6 |  |  |  |  | 2,2 | 6SL3210-1PE16-1■L1 | 9/27 | 6SL3120-1TE21-0AD0
3,0 |  | 112M | Y | 100 | 9,5 | 89,1 | 7,2 | 1FP1514-1BF12-1■■■ | 0,0064 | 6000 | 2 | 3,0 | 6SL3210-1PE18-0■L1 | 9/27 | 6SL3120-1TE21-0AD0
 | 3,45 |  | Y | 120 | 9,2 | 89,5 | 7,1 |  |  |  |  | 3,0 | 6SL3210-1PE18-0■L1 | 9/27 | 6SL3120-1TE21-0AD0
4,0 |  | 112M | Y | 100 | 12,7 | 90 | 9,8 | 1FP1514-1BF22-1■■■ | 0,0071 | 6000 | 2 | 4,0 | 6SL3210-1PE21-1■L0 | 18/36 | 6SL3120-1TE21-8AC0
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 | 6SL3210-1PE21-1■L0 | 18/36 | 6SL3120-1TE21-8AC0
 | 4,55 |  | Y | 120 | 12,7 | 89,5 | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9: Синхронно-реактивные SIMOTICS и SINAMICS G120/S120 Типоразмер FS 180 – 225; 3000/3600 об/мин
PN50 400V | PN60 480V | Frame Size | Connection | fN | MN | ηN | IN | SIMOTICS SD VSD4000 Line | J | nlimit | IES class | Rated power LO | SINAMICS G120/S120 with power module PM240-2 | Rated/ max. current | SINAMICS S120 with motor modules
kW | kW | FS |  | Hz | Nm | % | A | Order No. | kgm2 | rpm |  | kW | Order No. | A | Order No.
Insulation: Thermal class 155 (thermal class F), degree of protection IP55, utilized according to Class F to B Operation with a SINAMICS converter with uncontrolled infeed – rated motor voltages 380 V, 50 Hz / 440 V, 60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3000 /3600 rpm, 4-pole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
22 |  | 180L | Y | 100 | 70 | 94 | 50 | 1FP1514-1EF22-1■■■ | 0,0873 | 4600 | 2 | 22 | 6SL3210-1PE24-5■L0 | 60/113 | 6SL3120-1TE26-0AA3
 | 25,3 |  | Y | 120 | 67 | 93 | 50 |  |  |  |  | 22 | 6SL3210-1PE24-5■L0 | 60/113 | 6SL3120-1TE26-0AA3
30 |  | 200L | Y | 100 | 67 | 94,5 | 68 | 1FP1514-2AF42-1■■■ | 0,1277 | 4500 | 2 | 30 | 6SL3210-1PE26-0■L0 | 85/141 | 6SL3120-1TE28-5AA3
 | 34,5 |  | Y | 120 | 92 | 94,1 | 66 |  |  |  |  | 30 | 6SL3210-1PE26-0■L0 | 85/141 | 6SL3120-1TE28-5AA3
37 |  | 200L | Y | 100 | 118 | 94,8 | 82 | 1FP1514-2AF52-1■■■ | 0,1884 | 4500 | 2 | 45 | 6SL3210-1PE28-8■L0 | 85/141 | 6SL3120-1TE28-5AA3
 | 42,5 |  | Y | 120 | 113 | 94,5 | 81 |  |  |  |  | 45 | 6SL3210-1PE28-8■L0 | 85/141 | 6SL3120-1TE28-5AA3
45 |  | 225M | Y | 100 | 143 | 95,0 | 99 | 1FP1514-2BF22-1■■■ ** | 0,3599 | 4500 | 2 | 55 | 6SL3210-1PE31-1■L0 | 132/200 | 6SL3120-1TE31-3AA3
 | 52 |  | Y | 120 | 136 | 94,4 | 99 |  |  |  |  | 55 | 6SL3210-1PE31-1■L0 | 132/200 | 6SL3120-1TE31-3AA3
** in preparation FY18

## Slide 10: Синхронно-реактивные SIMOTICS и SINAMICS G110M/G120D Типоразмер FS 80 – 112, 1500/1800/2610 об/мин
PN50 400V | PN60 480V | PN87 400V | Frame Size | Connection | fN | MN | ηN | IN | SIMOTICS GP/SD VSD4000 Line | J | nlimit GP/SD | IES class | Rated power HO | SINAMICS G110M | Rated power HO | SINAMICS G120D
kW | kW | kW | FS |  | Hz | Nm | % | A | Order No. | kgm2 | rpm |  | kW | Order No. | kW | Order No.
Insulation: Thermal class 155 (thermal class F), degree of protection IP55, utilized according to Class F to B Operation with a SINAMICS converter with uncontrolled infeed – rated motor voltages 380 V, 50 Hz / 440 V, 60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1500/ 1800/2610rpm, 4-pole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0,55 |  |  |  | Y | 50 | 3,5 | 83,9 | 1,49 | 1FP1■14-0DB22-1■■■ | 0.0019 | 3.200/4.200 | 2 | 0,75 | 6SL3517-1BE12-3AM0 | 0,75 | 6SL3525-0PE17-5AA1
 | 0,63 |  | 80M | Y | 60 | 3,4 | 84,0 | 1,49 |  |  |  |  | 0,75 | 6SL3517-1BE12-3AM0 | 0,75 | 6SL3525-0PE17-5AA1
 |  | 0,95 |  | D | 87 | 3,5 | 87,5 | 2,55 |  |  |  |  | 1,1 | 6SL3517-1BE13-3AM0 | 1,5 | 6SL3525-0PE21-5AA1
0,75 |  |  |  | Y | 50 | 4,8 | 85,7 | 1,98 | 1FP1■14-0DB32-1■■■ | 0.0025 | 3.200/4.200 | 2 | 0,75 | 6SL3517-1BE12-3AM0 | 0,75 | 6SL3525-0PE17-5AA1
 | 0,86 |  | 80M | Y | 60 | 4,6 | 85,5 | 2,0 |  |  |  |  | 0,75 | 6SL3517-1BE12-3AM0 | 0.75 | 6SL3525-0PE17-5AA1
 |  | 1,3 |  | D | 87 | 4,8 | 89,0 | 3,45 |  |  |  |  | 1,5 | 6SL3517-1BE14-3AM0 | 1,5 | 6SL3525-0PE21-5AA1
1,1 |  |  |  | Y | 50 | 7,0 | 87,2 | 2,8 | 1FP1■14-0EB02-1■■■ | 0.0034 | 3.200/4.200 | 2 | 1,1 | 6SL3517-1BE13-3AM0 | 1,5 | 6SL3525-0PE21-5AA1
 | 1,27 |  | 90S | Y | 60 | 6,7 | 87,5 | 2,75 |  |  |  |  | 1,1 | 6SL3517-1BE13-3AM0 | 1,5 | 6SL3525-0PE21-5AA1
 |  | 1,91 |  | D | 87 | 7,0 | 89,0 | 4,8 |  |  |  |  | 2,2 | 6SL3517-1BE16-3AM0 | 3,0 | 6SL3525-0PE23-0AA1
1,5 |  |  |  | Y | 50 | 9,5 | 88,2 | 3,75 | 1FP1■14-0EB42-1■■■ | 0.0043 | 3.200/4.200 | 2 | 1,5 | 6SL3517-1BE14-3AM0 | 1,5 | 6SL3525-0PE21-5AA1
 | 1,75 |  | 90M | Y | 60 | 9,0 | 88,5 | 3,8 |  |  |  |  | 1,5 | 6SL3517-1BE14-3AM0 | 1,5 | 6SL3525-0PE21-5AA1
 |  | 2,6 |  | D | 87 | 9,5 | 90,5 | 6,5 |  |  |  |  | 3,0 | 6SL3517-1BE17-7AM0 | 3,0 | 6SL3525-0PE23-0AA1
2,2 |  |  | 112M | Y | 50 | 14 | 89,5 | 5,3 | 1FP1■14-1BB02-1■■■ | 0.0103 | 3.000/4.200 | 2 | 2,2 | 6SL3517-1BE16-3AM0 | 3,0 | 6SL3525-0PE23-0AA1
 | 2,55 |  |  | Y | 60 | 13,3 | 91,0 | 5,2 |  |  |  |  | 2,2 | 6SL3517-1BE16-3AM0 | 3,0 | 6SL3525-0PE23-0AA1
 |  | 3,8 |  | D | 87 | 14 | 92,0 | 9,2 |  |  |  |  |  | - | 4,0 | 6SL3525-0PE24-0AA1
3,0 |  |  | 112M | Y | 50 | 19,1 | 90,4 | 7,1 | 1FP1■14-1BB12-1■■■ | 0.0103 | 3.000/4.200 | 2 | 3,0 | 6SL3517-1BE17-7AM0 | 3,0 | 6SL3525-0PE23-0AA1
 | 3,45 |  |  | Y | 60 | 18,1 | 91,0 | 6,9 |  |  |  |  | 3,0 | 6SL3517-1BE17-7AM0 | 3,0 | 6SL3525-0PE23-0AA1
 |  | 5,2 |  | D | 87 | 19,1 | 91,8 | 12,3 |  |  |  |  |  | - | 5,5 | 6SL3525-0PE25-5AA1
4,0 |  |  | 112M | Y | 50 | 25,5 | 91,1 | 9,3 | 1FP1■14-1BB22-1■■■ | 0.0114 | 3.000/4.200 | 2 |  | - | 4,0 | 6SL3525-0PE24-0AA1
 | 4,6 |  |  | Y | 60 | 24 | 91,0 | 9,0 |  |  |  |  |  | - | 4,0 | 6SL3525-0PE24-0AA1
 |  | 6,9 |  | D | 87 | 25,5 | 92,3 | 16,0 |  |  |  |  |  | - | 7,5 | 6SL3525-0PE27-5AA1

## Slide 11: Синхронно-реактивные SIMOTICS и SINAMICS G110M/G120D Типоразмер FS 132, 1500/1800/2610 об/мин
PN50 400V | PN60 480V | PN87 400V | Frame Size | Connection | fN | MN | ηN | IN | SIMOTICS GP/SD VSD4000 Line | J | nlimit GP/SD | IES class | Rated power HO | SINAMICS G110M | Rated power HO | SINAMICS G120D
kW | kW | kW | FS |  | Hz | Nm | % | A | Order No. | kgm2 | rpm |  | kW | Order No. | kW | Order No.
Insulation: Thermal class 155 (thermal class F), degree of protection IP55, utilized according to Class F to B Operation with a SINAMICS converter with uncontrolled infeed – rated motor voltages 380 V, 50 Hz / 440 V, 60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1500/ 1800/2610rpm, 4-pole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.5 |  |  |  | Y | 50 | 35 | 91.9 | 13 | 1FP1■04-1CB02-1■■■ | 0.0211 | 3.200/4.500 | 2 |  | - | 5,5 | 6SL3525-0PE25-5AA1
 | 6.3 |  | 132S | Y | 60 | 33.5 | 92.4 | 12.8 |  |  |  |  |  | - | 5,5 | 6SL3525-0PE25-5AA1
7.5 |  |  |  | Y | 50 | 47.5 | 92.6 | 17.1 | 1FP1■04-1CB22-1■■■ | 0.0255 | 3.200/4.500 | 2 |  | - | 7,5 | 6SL3525-0PE27-5AA1
 | 8.6 |  | 132M | Y | 60 | 45.5 | 92.4 | 16.7 |  |  |  |  |  | - | 7,5 | 6SL3525-0PE27-5AA1

## Slide 12: Синхронно-реактивные SIMOTICS и SINAMICS G110M/G120D Типоразмер FS 80 – 112; 3000/3600 rpm
PN50 400V | PN60 480V | Frame Size | Connection | fN | MN | ηN | IN | SIMOTICS SD VSD4000 Line | J | nlimit | IES class | Rated power HO | SINAMICS G110M | Rated power HO | SINAMICS G120D
kW | kW | FS |  | Hz | Nm | % | A | Order No. | kgm2 | rpm |  | kW | Order No. | kW | Order No.
Insulation: Thermal class 155 (thermal class F), degree of protection IP55, utilized according to Class F to B Operation with a SINAMICS converter with uncontrolled infeed – rated motor voltages 380 V, 50 Hz / 440 V, 60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3000 /3600 rpm, 4-pole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0,75 |  | 80M | Y | 100 | 2,4 | 83,5 | 2,1 | 1FP1514-0DF22-1■■■ | 0,0013 | 6000 | 2 | 0,75 | 6SL3517-1BE12-3AM0 | 0,75 | 6SL3525-0PE17-5AA1
 | 0,86 |  | Y | 120 | 2,3 | 82,5 | 2,1 |  |  |  |  | 0,75 | 6SL3517-1BE12-3AM0 | 0,75 | 6SL3525-0PE17-5AA1
1,1 |  | 80M | Y | 100 | 3,5 | 85,7 | 2,95 | 1FP1514-0DF32-1■■■ | 0,0015 | 6000 | 2 | 1,1 | 6SL3517-1BE13-3AM0 | 1,5 | 6SL3525-0PE21-5AA1
 | 1,27 |  | Y | 120 | 3,4 | 85,5 | 2,95 |  |  |  |  | 1,1 | 6SL3517-1BE13-3AM0 | 1,5 | 6SL3525-0PE21-5AA1
1,5 |  | 90S | Y | 100 | 4,8 | 86,5 | 4 | 1FP1514-0EF02-1■■■ | 0,0022 | 6000 | 2 | 1,5 | 6SL3517-1BE14-3AM0 | 1,5 | 6SL3525-0PE21-5AA1
 | 1,75 |  | Y | 120 | 4,6 | 86,5 | 3,95 |  |  |  |  | 1,5 | 6SL3517-1BE14-3AM0 | 1,5 | 6SL3525-0PE21-5AA1
2,2 |  | 90L | Y | 100 | 7 | 88 | 5,8 | 1FP1514-0EF42-1■■■ | 0,0031 | 6000 | 2 | 3,0 | 6SL3517-1BE17-7AM0 | 3,0 | 6SL3525-0PE23-0AA1
 | 2,55 |  | Y | 120 | 7 | 88,5 | 5,6 |  |  |  |  | 2,2 | 6SL3517-1BE16-3AM0 | 3,0 | 6SL3525-0PE23-0AA1
3,0 |  | 112M | Y | 100 | 9,5 | 89,1 | 7,2 | 1FP1514-1BF12-1■■■ | 0,0064 | 6000 | 2 | 3,0 | 6SL3517-1BE17-7AM0 | 3,0 | 6SL3525-0PE23-0AA1
 | 3,45 |  | Y | 120 | 9,2 | 89,5 | 7,1 |  |  |  |  | 3,0 | 6SL3517-1BE17-7AM0 | 3,0 | 6SL3525-0PE23-0AA1
4,0 |  | 112M | Y | 100 | 12,7 | 90 | 9,8 | 1FP1514-1BF22-1■■■ | 0,0071 | 6000 | 2 |  | - | 4,0 | 6SL3525-0PE24-0AA1
 | 4,55 |  | Y | 120 | 12,7 | 89,5 | 9,5 |  |  |  |  |  | - | 4,0 | 6SL3525-0PE24-0AA1

## Slide 13
SINAMICS G120 Firmware V4.7 SP10
Поддержка синхронно-реактивных моторов
1
Дальнейшие расширения
3
Коммуникации
2

## Slide 14: SINAMICS G120 Firmware V4.7 SP10 Новые значения по умолчанию для Modbus RTU
Справедливо для:
G120P (CU230P-2)
G120 (CU240B/E-2, CU250S-2)
G120C
G110M
Новые значения по умолчанию |  | Преимущества для клиентов
Увеличено время мониторинга сбоя данных на интерфейсе Modbus RTU: p2040 = 10 s r2057 указывает, как установлен переключатель адреса на преобразователе |  | Простой и быстрый ввод в эксплуатацию Новые значения по умолчанию обеспечивают надёжную работу накопителя во многих случаях

## Slide 15: SINAMICS G120 Firmware V4.7 SP10 Новые значения по умолчанию BACnet MS/TP
Справедливо для:
G120P (CU230P-2)
Новые значения по умолчанию |  | Преимущества для клиентов
Скорость передачи данных p2020 = 38,4 kbd Увеличено время мониторинга потери данных на интерфейсе BACnet: p2040 = 10 с Заводская настройка максимального количества информационных кадров p2025[1]: 5 Заводская настройка максимального главного адреса p2025[3]: 32 r2057 указывает настройку переключателя адреса |  | Schnelle und einfache Inbetriebnahme Neue Defaultwerte ermöglichen in vielen Fällen einen robusten Betrieb des Antriebs

## Slide 16
SINAMICS G120 Firmware V4.7 SP10
Поддержка синхронно-реактивных моторов
1
Коммуникации
2
Дальнейшие расширения
3

## Slide 17: SINAMICS G120 Firmware V4.7 SP10 Дальнейшие расширения
Особенности / функции | G120C | CU230P-2 | CU240E-2 | CU250S-2 | CU240D-2 | CU250D-2 | G110M | ET 200pro FC-2 | Преимущества для клиентов
Новый параметр r7844[1] для отображения версии прошивки в текстовом виде. Пример: "04070901" версия прошивки V4.7 SP9 HF1. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Чтение версии прошивки привода SINAMICS G в понятном формате.
Дополнительный технологический блок кг / см² для переключения измерительного блока. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Технологическая единица «кг / см2» обеспечивает понятную величину выхода для давления.
Дополнительный технологический блок кг / см² для дополнительного ПИД-регулятора. |  | ✓ |  |  |  |  |  |  | 
 = Новое в V4.7 SP10

## Slide 18: Большое спасибо за внимание!
DF MC GMC
siemens.com/sinamics
Настоящая презентация содержит только общую информацию и ориентировочные эксплуатационные параметры, которые в конкретных условиях работы могут отличаться от описанных в данной публикации или претерпевать изменения в результате дальнейшего развития продуктов и решений. Обязательство по предоставлению соответствующих характеристик продукции имеет силу только в том случае, если оно указано в условиях договора.
Обозначенные в презентации продукты являются торговыми марками или наименованиями, являющимися собственностью Siemens AG или его партнёров, использование которых третьими сторонами без разрешения владельца торговой марки запрещено.