## Slide 1: Новинка! SINAMICS V20 Модуль дополнительных входов / выходов
*Изобретательность для жизни

## Slide 2: Модуль дополнительных входов / выходов (опция) SINAMICS V20 with I/O Extension
1
2
3
4
5
Новые возможности SINAMICS V20
Технические характеристики модуля
Таблица совместимости модулей
Варианты использования
Обзор функций

## Slide 3: Модуль дополнительных входов / выходов (опция) SINAMICS V20 with I/O Extension
  Увеличенная производительность и возможности
  Совместим существующими опциональными модулями
Гибко
  Нет новых дополнительных параметров
  То же подключение, что и раньше
Просто
  Каскадный режим управления (до 4х насосов)
  Больше возможностей для применения
Ноу-хау

## Slide 4: Модуль дополнительных входов / выходов (опция) SINAMICS V20 with I/O Extension
Особенность | Описание
Цифровые входы | 24В PNP и NPN настраивается по проводке Программируемый
Выход 24V | Общий источник питания с V20. Общий выходной ток 50мA
Релейные выходы | 30В DC или r 230В AC Программируемый
Порт расширения | Подключается ко второму модулю расширения, например BOP-интерфейса или Smart Access.
2 цифр. входа
2 релейных выхода
SINAMICS V20 400В
Версия v.3.94 или выше
6SL3256-0VE00-6AA0

## Slide 5: Модуль дополнительных входов / выходов (опция) SINAMICS V20 with I/O Extension
V20 |  |  |  |  | 
Модуль доп. I/O |  |  |  |  | -
Загрузчик параметров |  |  |  |  | 
BOP-интерфейс |  |  |  |  | 
Smart Access |  |  |  |  | 
BOP |  |  |  |  | 
Отключить расширение ввода-вывода для параметров клонирования

## Slide 6: Модуль дополнительных входов / выходов (опция) SINAMICS V20 with I/O Extension
0
1
2
3
4
5
…
r0722
722.5
722.4
Модуль дополнительных входов / выходов (опция)
0
0
ON/OFF
Reverse
JOG
Fault Ack
Fix speed 1
Fix speed 2
722.3
722.2
722.1
722.0
ON/OFF
Reverse
JOG
Fault Ack
MOP up
MOP down
ON/OFF
ON/OFF2
JOG
Fault Ack
MOP up
MOP down
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
ВКЛ/ВЫКЛ
ВКЛ/ВЫКЛ2
Подтв. ошибки
Низкая скорость
Средняя скорость
Высокая скорость
Уникальный интерфейс параметров для встроенных цифровых входов и внешних входов

## Slide 7: Модуль дополнительных входов / выходов (опция) SINAMICS V20 with I/O Extension
0V
5
P+
6
N-
7
DI1
8
DI2
9
DI3
1
DI4
11
10V
1
AI1
2
AI2
3
AO1
4
24V
13
0V
14
DIC
12
DO1+
15
DO1-
16
DO2
NC
DO2
NO
17
18
19
DO2
C
DO3
NO
DO3
C
DO4
NO
DO4
C
DI5
DI6
Общие клеммы AI/DI должны быть соединены с клеммами SINAMICS V20 0V / 24V
PNP / NPN выбирается на самом модуле.
0V
24V
I/O extension module
DIC

## Slide 8: Модуль дополнительных входов / выходов (опция) SINAMICS V20 with I/O Extension
ВКЛ/ВЫКЛ2
Подтв. ошибки
Q1
Q2
Q3
Q4
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
KP1
KP2
KP3
KP4
DO1
DO2
DO3
D04
Управление несколькими насосами
ПИД
ЭКО
AI1
Датчик
V20
M1
M2
Q1
Q2
KD1
KD2
KM1
KM2
Сеть: 3AC 400В
M3
Q3
KD3
KM3
M4
Q4
KD4
KM4
Эффективность затрат
Энергоэффективность
+

## Slide 9: Модуль дополнительных входов / выходов (опция) SINAMICS V20 with I/O Extension
Включение
Двойная рампа
Автоматический перезапуск
Блокировка очистки
Режим контроля нагружки
Защита от конденсата
Экономичный режим
Мониториг потребления энергии
Подхват на лету
Защита от замерзания
Режим подержания работоспособного состояния
ВКЛ/ВЫКЛ2
Управление несколькими насосами
ПИД
Спящий режим
Функции защиты и журнал ошибок
Запуск насосов / вентиляторов
Работа
Останов
Защита от ковитации

## Slide 10: Спасибо за внимание!
Alexander Nuzhdin MC GMC Sales Specialist MC GMC / Department DF
Bolshaya Tatarskaya, 9 115184 Moscow
Mobile: +7 916 686 08 42
E-mail: alexander.nuzhdin@siemens.com
siemens.com